## Slide 1
Minute sécurité
Protocole de communication lors des opérations de levage : utilisation de la radio et communication « 3 voies »
Standard AMF chef de manœuvre : AMF_securite - Documents - Standard Chef de Manoeuvre - Tous les documents
Règle d’or n°5
Je respecte toutes les règles concernant la manutention des charges et ne me tiens jamais sous une charge
Lorsque le protocole de communication entre le chef de manœuvre et le conducteur de l’engin, est oral, à partir d’une radio (talkie-walkie, autre, …), les règles suivantes s’appliquent :
Vérifier, avant l’opération, le bon fonctionnement des appareils radios (essai/contrôle radio)
S’assurer que le canal de discussion est libre (fonction des secteurs)
Vérifier que c’est le bon engin qui est en liaison avec le chef de manœuvre (exemple : erreur possible dans certaines halles avec plusieurs ponts en activité)
Utiliser la communication sécurisée « 3 voies » pour éviter toute ambiguïté dans les messages
La communication sécurisée « 3 voies » pour garantir la compréhension des messages
Emission du message : l’émetteur délivre le message de façon claire, complète et ciblée
Répétition du message : le destinataire répète le message à l’identique et dans son intégralité (collationnement)
Confirmation : l’émetteur confirme de façon simple que le message reçu a bien été compris par le destinataire (« c’est correct »)