## Slide 1
Minute sécurité
Utilisation du DI (Disjoncteur principal) lors d’une opération de levage
Standard AMF chef de manœuvre : AMF_securite - Documents - Standard Chef de Manoeuvre - Tous les documents
Règle d’or n°5
Je respecte toutes les règles concernant la manutention des charges et ne me tiens jamais sous une charge
La coupure du DI n’est pas une consignation : c’est une mise hors énergie des mouvements de l’engin réalisée par le conducteur de l’engin à partir de son poste de conduite, à la demande du chef de manœuvre.
Lors des phases d’arrêt d’un levage, le chef de manœuvre doit demander au conducteur de l’engin de procéder à la coupure du DI à chaque fois que cela est possible (mise en place/retrait des élingues sur le crochet, …).
La coupure du DI :
assure au chef de manœuvre que le conducteur de l’engin ne peut plus effectuer aucun mouvement tant que la coupure est effective
se fait obligatoirement avec le principe de communication sécurisée (ci-contre)