## Slide 1
Contexte
Minute sécurité - Sécurisation des interventions en toiture
J’utilise des moyens de prévention et de protection lorsqu’un risque de chute supérieur à 1,8m existe
Règle d’or n°2
Je retiens : Le Service Bâtiments et Structures de la Maintenance Centrale (ou son représentant) doit impérativement valider l’analyse de risques d’une intervention sur toiture avant le lancement des travaux.
Rappels :
Tous les accès en toiture doivent être condamnés par une clef unique
Toute personne devant intervenir en toiture doit être en possession d’une autorisation écrite délivrée par le gestionnaire du service bâtiment (sites FL, DK et MK)
Pour les autres sites (MZ, DV, BI, MT) les services de ces sites qui ont en charge la maintenance des toitures doivent réaliser une analyse de risque préalable. Cette analyse de risques doit être validée par le service Batiment Maintenance Centrale.
Avant chaque intervention identifiée à risque :
En premier lieu, mise en place d’une protection collective
Puis, en complément, des mesures de protection individuelles
(Harnais avec longe adaptée, Point d’ancrage …) sont à mettre en œuvre
Présence obligatoire d’un « Red Scorpion » en cas d’appel au vide (ouverture de toit , dépose de panneaux, …)
Le 29 avril dernier, sur le site de Dunkerque, lors d’une opération de nettoyage d’une toiture située à 23 m de hauteur, un agent est passé partiellement à travers celle-ci.
La toiture ayant été évaluée à risques, un filet de protection sous toiture avait été installé et l’agent portait un harnais de protection individuel et une longe adaptée. Il a pu se retenir avec ses coudes, mais dans tous les cas l’application de la procédure AMF « travaux en toitures » a évité l’accident grave (protections collectives et individuelles).

## Slide 2
  6. 2 Travaux sur toitures extérieures/construction ou réparation de planchers
Toutes les activités sur les toitures (réparation, remplacement, construction, nettoyage, ...) et toutes les activités impliquant la construction ou la réparation d'un plancher (lorsqu'il y a un risque d'effondrement du plancher ou lorsqu'il y a une ouverture dans le plancher), y compris tous les mouvements associés à ces activités entre le point d'accès au toit/au plancher et le lieu de travail (y compris l'approvisionnement et l'enlèvement de matériaux et d'outils) doivent être sécurisées en premier lieu au moyen de solutions collectives de prévention des chutes (par exemple, des plates-formes sûres et des passerelles équipées de mains courantes).
En plus de ce qui précède, les solutions collectives de protection contre les chutes peuvent inclure l'utilisation de filets de sécurité capables d'arrêter la chute de personnes et/ou d'équipements lors de l'exécution de travaux. En cas de filet(s), des équipements individuels de protection contre les chutes (harnais de sécurité avec solutions d'ancrage adaptées) doivent être également utilisés.
Pour l'installation de panneaux de toit sur les nouveaux bâtiments (nouvelles constructions) : l'utilisation de filets de sécurité est obligatoire.
Lorsque les activités sur toiture/plancher impliquent l'ouverture et/ou le remplacement/la réparation de certains panneaux de toit/plancher, y compris les panneaux de lanterneau, ou lorsque les solutions collectives ne protègent pas entièrement les activités, celles-ci doivent être surveillées et contrôlées en permanence par une personne compétente (une vigie sécurité, qui peut être interne ou tierce) non impliquée dans l'activité et ayant l'autorité d'intervenir en cas de déviation observée.
Cette surveillance permanente peut se faire au moyen de caméras ou par une présence physique en hauteur.
Dans le premier cas, la personne chargée de la surveillance doit être en contact verbal permanent avec quelqu'un sur le toit, afin de pouvoir intervenir si elle observe un acte ou une situation dangereuse.
La mission de la vigie sécurité n'est pas de superviser le travail, mais d'assurer une vérification continue de la sécurité des contrôles prévus par le mode opératoire en sécurité.
Extrait de la procédure cadre « AL-QSE-SE-GE-P-013 – Travaux en Hauteur » concernant les travaux en toiture

## Slide 3
Il doit fournir un rapport écrit quotidien sur son activité. Si une personne n'est pas attachée, même temporairement, alors que le mode opératoire stipule qu'elle doit l'être, la mission de la vigie est de faire cesser immédiatement les travaux et d'évacuer sans délai toutes les personnes concernées en toute sécurité.
Le contrevenant doit se voir retirer immédiatement son permis de travail ou son badge d'accès (il n'est pas autorisé à terminer les travaux, sauf si cela entraîne des risques plus élevés, ce qui doit être formellement validé et autorisé par le manager opérationnel en charge du projet) et doit être accompagné jusqu'à la sortie de l'enceinte de l'entreprise. Cela doit être clairement indiqué dans le contrat de mission de la personne "vigie sécurité".
Plan détaillant les déplacements sur le toit/le sol : pour toutes les activités, lors de la planification des travaux, un plan détaillé du toit/du sol doit être dessiné pour chaque phase des travaux.
Ce plan doit indiquer le détail exact des voies de circulation, autour du lieu de travail et des points d'accès/de sortie du lieu de travail, pour les personnes, les outils et les matériaux.
Un code couleur doit être utilisé pour expliquer où il est obligatoire d'être attaché à une ligne de vie (et quelle ligne de vie) et où ce n'est pas obligatoire (zones sécurisées grâce à un plancher robuste + garde-corps).
Le plan indiquera la portée accessible à partir de chaque ligne de vie, en tenant compte de la longueur des longes.
Un contrôle sera effectué pour vérifier que les mouvements nécessaires à l'exécution des travaux, apporter et évacuer les outils et matériels, sont réalisables.
Les points où les personnes doivent passer d'une ligne de vie à une autre, seront mis en évidence.
Le plan identifiera également clairement les endroits où le stockage du matériel et des outils est autorisé, ainsi que le poids maximum autorisé. Ce poids maximum doit être calculé par une personne compétente, après vérification de l'état réel de la structure.
Ce plan fera partie du mode opératoire en sécurité et devra être signé à chaque changement et au moins une fois par jour, avant d'accéder au toit/étage, par chacune des personnes. Lorsqu'un changement d'équipe se produit, ou lorsqu'il y a une interruption de travail, alors que certains panneaux de toiture ou grilles/plaques de sol ont été positionnés mais n'ont pas encore été sécurisés/fixés, le plan doit être mise à jour avec ces informations.
Extrait de la procédure cadre « AL-QSE-SE-GE-P-013 – Travaux en Hauteur » concernant les travaux en toiture